## Slide 1: I2C
Interní sériová datová sběrnice pro nízkorychlostní periférie
Pavel Riedl, pari@idea-envi.cz
Inter-Integrated Circuit

## Slide 2: Motiv
Málo nožiček mikrokontrolérů
Komunikace s více zařízeními na jedné sběrnici
Unifikace komunikačního SW i HW
*1982, Philips

## Slide 3: Použití
Konfigurační data z EEPROM paměťových DIMM modulů
Nízkorychlostní D/A a A/D převodníky
Řízení OLED a LCD displejů
Monitoring teploty, rychlosti, …
Čtení z obvodu hodin reálného času
…

## Slide 4: Funkce

## Slide 5: Schéma

## Slide 6: Parametry a limity I2C
Počet zařízení: 127 (7 bit) 1008 (10 bit)
Napětí: 3.3 - 5.0 V
Dosah (400 pF): jednotky metrů 15 m 500 m (s ext. zařízením)
Rychlost: 10 kbit/s – 3.4 Mbit/s

## Slide 7: PICAXE a I2C (1)

## Slide 8: PICAXE a I2C (2)
;-------------------------------------------------
; Inicializace sběrnice I2C
; mode (100 kHz/400 kHz): i2cslow | i2cfast
; addresslen: i2cbyte | i2cword
;-------------------------------------------------
HI2CSETUP i2cmaster, slaveaddress, mode, addresslen
; Ukončení činnosti sběrnice I2C
HI2CSETUP off
; Příklad
HI2CSETUP i2cmaster, %10010010, i2cslow, i2cbyte

## Slide 9: PICAXE a I2C (3)
;-------------------------------------------------
; Zápis
;-------------------------------------------------
HI2COUT location,(variable,...)
; Příklad
HI2COUT 0,(b0, b1)
;-------------------------------------------------
; Čtení
;-------------------------------------------------
HI2CIN location,(variable,...)
; Příklad
HI2CIN 0,(b0, b1)

## Slide 10: LM 75 (1) Digital Temperature Sensor and Thermal watchdog with Two-Wire Interface

## Slide 11: LM 75 (2)
Cena modulu: 200,-
Cena chipu: 30,- (100+ 21,-)
Rozsah: -55…+125°C
Přesnost: ± 2°C
Napájení: 2.7…5.5 DC
200,-
30,-

## Slide 12: The End
Bez dotazů prosím, řekl jsem vše, co vím.
Howgh!